## Slide 1: Reunión previa y de homologación
09.30-10.03 /2014
Servicios de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en marcha de la Línea 2 del Metro de Panamá
ESTACIONES

## Slide 2
  Descripción Conceptual de la estaciones
    Tipologías
    Estaciones tipo
    Estaciones singulares
  Cubiertas y cerramientos laterales
  Materiales y acabados
  Restitución de Superficies
CONTENIDO
ESTACIONES

## Slide 3
  Descripción Conceptual de la estaciones
En total la las estaciones de la LÍNEA 2 responden al diseño de dos tipologías y tres casos Singulares.
Estaciones Tipo:
Estación tipo con andenes laterales y apoyo estructural central
Estación tipo con andenes laterales y apoyo estructural de tipo pórtico
Estaciones singulares:
San Miguelito.
UTP
Nuevo Tocumen.
  INTRODUCCIÓN

## Slide 4
  Descripción Conceptual de la estaciones
Características generales de las estaciones .
Elevadas con dos niveles (Vestíbulo y Anden)
Longitud general de andén: 94 m.
Distancia entre andenes: 7,76 m. ( estaciones de andenes laterales)
Distancia de la nariz del anden al eje de vía 1,545 m.
Distancia de riel a andén acabado: 1,09 m.
Ancho mínimo libre de andén desde el borde: 3,60 m (a ampliable en función de la demanda de usuarios, el nivel de servicio y la evacuación para casos de emergencia).
Condicionantes de diseño.
Cota del alineamiento.
Rapidez en el método y materiales constructivos.
Ancho disponible en superficie.
Conexión con otros modos de transporte

## Slide 5
  LISTADO DE ESTACIONES
No. | Nombre | PK (al eje) | Tipología | Eje Vial
1 | San Miguelito | 0+430 | SINGULAR | Av. Domingo Díaz (Lateral)
2 | Paraíso | 1+205 | Apoyo sobre pilares centrales | Av. Domingo Díaz (Lateral)
3 | Cincuentenario | 2+040 | Apoyo sobre pilares centrales | Av. Domingo Díaz (Lateral)
4 | Villa Lucre | 3+395 | Apoyo sobre pilares centrales | Av. Domingo Díaz (Lateral)
5 | El Crisol | 4+695 | Apoyo sobre pórtico | Av. Domingo Díaz (Central)
6 | Brisas del Golf | 6+195 | Apoyo sobre pórtico | Av. Domingo Díaz (Central)
7 | Los Pueblos – Metromall | 7+075 | Apoyo sobre pórtico | Av. Domingo Díaz (Central)
8 | San Antonio | 8+005 | Apoyo sobre pórtico | Av. Domingo Díaz (Central)
9 | Pedregal – Las Acacias | 9+570 | Apoyo sobre pilares centrales | Av. Domingo Díaz (Lateral)
10 | Don Bosco | 10+550 | Apoyo sobre pilares centrales | Av. Domingo Díaz (Lateral)
11 | UTP | 12+280 | SINGULAR | Av. Domingo Díaz (Semi Central)
12 | Mañanitas | 13+750 | Apoyo sobre pilares centrales | Vía Panamericana (Central)
13 | Hospital del Este | 15+535 | Apoyo sobre pilares centrales | Vía Panamericana (Central)
14 | Altos de Tocumen | 17+425 | Apoyo sobre pilares centrales | Vía Panamericana (Central)
15 | La Doña | 18+540 | Apoyo sobre pilares centrales | Vía Panamericana (Central)
16 | Nuevo Tocumen | 20+440 | PARTICULAR | Vía Panamericana (Semi Central)
  Descripción Conceptual de la estaciones

## Slide 6
  Descripción Conceptual de la estaciones
DE APOYO CENTRAL
DE DOBLE PORTICO
  ESTACIONES TIPO:

## Slide 7
  Descripción Conceptual de la estaciones
Apoyan sobre nivel superficie sobre dos pilas centrales hermanadas con unos voladizos laterales de unos 15 m a cada lado.
Las pilas con sus capiteles serán ejecutados longitudinalmente mediante 6 vanos de aproximadamente 15m.
Concepto similar a las estaciones elevadas de la Línea 1.
Tipología apta para las estaciones localizadas sobre los laterales del Corredor Domingo Díaz y para el centro del Corredor de la Vía Panamericana.
  ESTACIÓN TIPO SOBRE APOYO CENTRAL

## Slide 8
  Descripción Conceptual de la estaciones
SECCIÓN TÍPICA ( implantación lateral en Av. Domingo Díaz)
  ESTACIÓN TIPO SOBRE APOYO CENTRAL
SECCIÓN TÍPICA ( implantación central en Vía Panamericana)

## Slide 9
  Descripción Conceptual de la estaciones
Apoyan sobre nivel superficie con pórticos dobles de 15 m. de luz o más (dependiendo de estructuras laterales de vialidad) con una única pila central sobre el eje del corredor vial y las pilas laterales por fuera de la calzada (de 3 carriles por sentido)
Los pórticos serán ejecutados longitudinalmente mediante 6 vanos de aproximadamente 15m
Tipología apta para las estaciones localizadas en el centro del Corredor Domingo Díaz por la restricción de espacio en el centro de la calzada.
SECCION TIPICA
  ESTACIÓN TIPO DE DOBLE PÓRTICO

## Slide 10
  Descripción Conceptual de la estaciones
  DESARROLLO DE LAS PLANTAS DE LAS ESTACIONES TIPO
Estación se desarrolla en los tres niveles : superficie, vestíbulo y andenes.
A nivel superficie están las columnas centrales y laterales (solo en el caso de los pórticos) adicionalmente a la llegada de las escaleras y ascensores del puente de uso público.
A nivel vestíbulo la estación dispone en las áreas públicas de y áreas no públicas. A las áreas públicas se accede por medio del puente de uso público ubicado en uno de los extremos de la estación
En el nivel andén están localizadas en el centro las vigas de las vías ferroviarias y sobre los laterales de las mismas los andenes (2) propiamente dichos.
Las escaleras y el elevador arriban a este nivel lateralmente con zonas de llegada / espera por fuera del ancho normal de los andenes.

## Slide 11
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN TIPO SOBRE APOYO CENTRAL PLANTA NIVEL SUPERFICIE
IMPLANTACIÓN CENTRAL
IMPLANTACIÓN LATERAL

## Slide 12
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN TIPO SOBRE APOYO CENTRAL PLANTA NIVEL VESTÍBULO
IMPLANTACIÓN CENTRAL
IMPLANTACIÓN LATERAL

## Slide 13
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN TIPO SOBRE APOYO CENTRAL PLANTA NIVEL ANDENES
IMPLANTACIÓN CENTRAL
IMPLANTACIÓN LATERAL

## Slide 14
  Descripción Conceptual de la estaciones
PLANTA A NIVEL SUPERFICIE
  ESTACIÓN TIPO DE DOBLE PÓRTICO

## Slide 15
  Descripción Conceptual de la estaciones
PLANTA A NIVEL VESTÍBULO
  ESTACIÓN TIPO DE DOBLE PÓRTICO
PLANTA A NIVEL ANDEN

## Slide 16
  Descripción Conceptual de la estaciones
San Miguelito 2.
UTP
Nuevo Tocumen.
  ESTACIONES SINGULARES:

## Slide 17
  Descripción Conceptual de la estaciones
Es terminal lado Oeste (provisoria hasta la extensión de la L2 hasta Iglesia del Carmen) y la estación de intercambio de pasajeros con la Línea 1
Esta implantada en uno de los puntos mas críticos de la ciudad de Panamá, en el cruce de los corredores viales de la Av. Simón Bolívar / Domingo Diaz y la Av. Ricardo J. Alfaro.
La L2 tiene que cruzar por debajo de la L1 y al mismo tiempo dejar espacio libre para futuras expansiones del nudo vial existente.
Se ha priorizado la conectividad anden-anden entre ambas líneas con los recorridos más directos y minimizando el uso de los vestíbulos para los pasajeros de conexión.
Cada línea dispone de su vestíbulo y salas técnicas, sin duplicar aéreas operativas de uso común. Sendas áreas pagas de los vestíbulos están directamente conectadas.
De ser necesario las Líneas pueden operar independientemente.
La ampliación de la Línea hacia el lado Iglesia del Carmen no requiere de obras de adecuación.
  ESTACIÓN SAN MIGUELITO 2

## Slide 18
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN SAN MIGUELITO 2 IMPLANTACIÓN

## Slide 19
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN SAN MIGUELITO2 VESTÍBULOS

## Slide 20
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN SAN MIGUELITO 2 ANDENES

## Slide 21
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN SAN MIGUELITO 2 - SECCIONES
SECCIÓN TRANSVERSAL A-A
SECCIÓN TRANSVERSAL B-B

## Slide 22
  Descripción Conceptual de la estaciones
Por su proximidad con el Aeropuerto Internacional de Tocumen esta estación contara con facilidades para la conexión con un servicio dedicado de enlace entre el Metro y el Aeropuerto. En una primer etapa este servicio será mediante buses (zona de paradas a nivel superficie), en un futuro podrá hacerse mediante un sistema del tipo “People Mover” (con andenes a nivel vestíbulo)
Esta estación funcionará como terminal intermedia para servicios de loop corto en dirección al Oeste (Centro de la Ciudad de Panamá). Tendrá una tercera vía central y dos plataformas tipo isla. Las vías principales estarán sobre los laterales de la estación.
Para evitar mayores interferencias entre las columnas del viaducto ferroviario y los corredores viales la estación esta parcialmente desplazada sobre el lado norte del corredor vial Domingo Díaz
La estructura de soporte de la estación es similar a la de pórticos dobles.
  ESTACIÓN UTP

## Slide 23
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN UTP IMPLANTACIÓN

## Slide 24
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN UTP NIVEL SUPERFICIE

## Slide 25
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN UTP VESTIBULO

## Slide 26
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN UTP ANDENES

## Slide 27
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN UTP SECCIÓN TRANSVERSAL

## Slide 28
  Descripción Conceptual de la estaciones
Funcionara como estación terminal lado Este y dispondrá de una estación de transferencia de pasajeros entre el Metro y el Metrobus en forma de isla localizada a nivel superficie por debajo del vestíbulo del metro.
El proyecto contempla el desvió de carácter definitivo de los 2 carriles existentes (3 a futuro) de la rama sur (sentido Este) de la Vía Panamericana para dar lugar a la estación de transferencia.
La estación de transferencia se desarrollarla en dos etapas: el Proyecto contempla la construcción de la Fase 1 con 8 posiciones de parada de buses, el núcleo de escaleras de superficie a Vestíbulo lado Oeste. Y la totalidad de las obras viales del intercambiador y la relocalización de la Vía Panamericana.
Se contempla para una futura ampliación una segunda fase de zona paga a nivel vestíbulo (lado Este), un núcleo adicional de escaleras y 8 paradas restantes.
La estructura de la estación es del tipo hibrida con un pórtico central y voladizos laterales con 6 vanos de 15 m. cada uno.
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN

## Slide 29
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN IMPLANTACIÓN

## Slide 30
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA
PLANTA ZONA DE PARADAS DEL METROBUS
PLANTA GENERAL
CV
FUTURAS EXPANSIONES
CV

## Slide 31
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN VESTIBULO
EXPANSION FUTURA

## Slide 32
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN ANDENES

## Slide 33
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN
  SECCIÓN TRANSVERSAL A - A

## Slide 34
  Descripción Conceptual de la estaciones
  ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN
  SECCIÓN TRANSVERSAL B - B

## Slide 35
Los diseños conceptuales de los planos son solamente ilustrativos.
Las estaciones deberán tener un aspecto abierto para permitir la entrada de luz natural, y una buena ventilación natural pero suficientemente resguardado, para asegurar una efectiva protección del sol y lluvia, considerando las condiciones climáticas extremas de la Ciudad de Panamá.
El diseño arquitectónico de las estaciones deberá combinar con el tipo de arquitectura utilizado en las estaciones elevadas de la L1 como para mantener una imagen que identifique al metro.
Para la L2 se podrán seguir lineamientos estéticos y de expresión arquitectónica resolviendo adecuadamente la integración urbana de la estación con su entorno, por medio de un carácter de estación lo mas “liviana” posible.
  II. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS LATERALES

## Slide 36
  II. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS LATERALES

## Slide 37
Objetivos de la calidad de los materiales
  Seguridad
  Durabilidad
  Estéticamente agradable
  Fácil mantenimiento y reparación
  Resistencia al Vandalismo
Acabados (a modo de ejemplo y sujetos a aprobación en los diseños):
  Concreto a la Vista: (acabado con el sistema de pintura a base de copolimeros de acrilato de vinilo en solvente, en color similar al concreto).
  Pisos: baldosas de granito prefabricado o de terrazo, poliuretano para transito intenso en las líneas de seguridad, cerámicas.
  Revestimiento de paredes: laminas metálicas esmaltadas, mosaicos vitrificados, baldosas esmaltadas.
  Cubiertas de techo principal y segundario: paneles continuos de lamina de aluminio, paneles aislantes en lamina de aluminio.
  Tuberías y ductos para Instalaciones y servicios: deberán estar ocultos (tuberías y ductos no a la vista) e inaccesibles al pasajero.
  III. Materiales y acabados

## Slide 38
El PROYECTO contempla la reconstrucción de todas las instalaciones y elementos de la vía pública afectados por las obras, dotar de todas las facilidades necesarias para optimizar los accesos al Metro y mejorar la calidad urbana del entorno de las estaciones, como parte de los beneficios a los vecinos.
La SMP preparará diseños conceptuales del urbanismo alrededor de cada una de las estaciones , que serán entregados previamente a la etapa de diseño, en los cuales se identificarán cotas de los principales elementos y su geometría, para lograr el correcto diseño y construcción de la relocalización y soterramientos de servicios, llegadas de escaleras, ascensores, paradas de buses y otras instalaciones.
Se establecerá una previsión presupuestaria y un listado de precios unitarios para la ejecución de los trabajos de mejoramiento.
  IV. Restitución de Superficie

## Slide 39: Gracias por su atención
Anotar el título del tema que está siendo explicado